公开招标采购老师需提供的标书内容模板：

公开招标数额标准为：货物类：达到200万元人民币以上的各类货物；服务类：达到100万元人民币以上的各类服务。

设备科咨询电话：3233183/3272161/3274121。

第二章  招标项目采购需求

A分标

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 参考品牌（相当于或优于以下品牌） | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 刺晶显微镜（配刺晶座、固晶手座、固晶支架夹、固晶灯以及显微镜） | 套 | 10 | 1武汉光驰GC-220CJ 2西安浩诺光电HN-10D 3武汉星云联创XY-330A | 1、两档目镜10X、20X 2、柱高220 mm 4、底座外形尺寸450×330×10mm 4、固晶手座外形尺寸200×150×12mm 5、配刺晶座、固晶手座、固晶支架夹、固晶灯以及显微镜 |
| 2 | 金丝球焊线机 | 台 | 4 | 1武汉光驰GC-830B 2西安浩诺光电HN-11D 3武汉星云联创XY-330B | 1、使用电源：220VAC±10%（AC110V可订制），50Hz，300W，要求可靠接地。 2、消耗功率：最大300W。 3、适用金丝线径：17~50μm(0.7~2 mil)。 4、焊接温度：室温~400℃。 5、超声功率：二通道0~3W分两档连续可调。 6、焊接时间：二通道0~200ms。 7、焊接压力：二通道35~180g 8、最小焊接时间：0.4s/线。 9、一焊至二焊最大自动跨度：双向均不小于4mm。 10、尾丝长度：0~2mm。 11、金球尺寸：线径的2~4倍可任意设定。 12、夹具移动范围：Φ25mm。 13、显微镜：两档显微镜(15倍、30倍两档) 14、CCD像数：200、显示屏尺寸：8寸 15、外形尺寸：700（长）×460（宽）×550（高）mm。 16、重量：约28K |
| 3 | LED电脑检测仪 | 套 | 2 | 1武汉光驰GC-220PJ 2西安浩诺光电HN-12D 3武汉星云联创XY-330C | 1、小电流压降(VFL)量程: 0.001-10.0V 2、大电流压降(VFH)量程: 0.001-10.0V 3、反向漏电流(IR)量程: 1-120UA 4、VFL电流源: 10UA-1000UA可调 5、VFh电流源: 1MA-100MA可调 6、IR电压源: 0.1- 10.0V 可调 7、闸流体电流源： 0-500uA 8、闸流体电压源： 0-10.0V 9、电压分辨率≥0.001V 10、电流分辨率≥0.1uA |
| 4 | 晶片扩张机 | 台 | 2 | 1武汉光驰GC-220KJ 2西安浩诺光电HN-13D 3武汉星云联创XY-330D | 1、电源电压：AC220V±10%，50Hz 2、扩片直径：4英寸、6英寸 3、工作气压：4Kg/cm2左右 4温度范围：室温-300℃可调 |
| … | … | … | … | … | … |
| 商务要求表 |
| 质保期及免费维护期限 | ★1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期1年（分项有具体要求则从其要求），交货验收合格之日起计。 ★2、在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，中标人无偿维修。如涉及失效零件更换，该零件应由中标人人提供免费上门服务。 |
| 交货时间及地点 | ★交货时间：国产设备自签订合同之日起20日历日内交货验收完毕，进口设备自签订合同之日起90日历日内交货验收完毕。 ★交货地点：广西大学 |
| 售后服务要求 | ★1、免费送货上门、免费安装调试至最佳状态、免费培训操作人员。 ★2、维修响应：成交供应商在接到用户维修电话后1小时内响应， 2小时内到达现场处理，一般情况下24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。 ★3、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的维护及技术指导、配件供应等。 |
| 付款方式 | ★国产设备分三期付款。第一期：签订合同并订货后，凭支付凭证和发票，支付到合同总货款的30%；第二期：设备到货后，凭发票，支付到合同货款的60%；第三期：设备验收合格后扣留相应质量保证金（其中成套设备3%，复合性项目5%，软件10%），其余款全额支付。在免费保修期过后的20个工作日内一次性付清（无息）。 ★进口设备分两期付款。第一期：签订合同后，中标人凭银行开具的合同金额80%的保函，采购方预付合同金额的80%；第二期，设备到货验收合格后，支付到合同金额的97%，同时中标人凭采购人开具的验收合格证明向银行申请解押。另预留3%质保金，采购人开具质量保证金财务凭证给中标人。中标人若不能完全履行合同，质保金不返还；中标人若完全履行合同，在质保期过后，中标人凭质保金财务凭证到采购人财务部门办理无息退还手续。 |
| 产品要求 | ★本项目中第19项货物已办理好相关审批手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标。若投标人提供的货物为进口产品，则在中标后负责办理进口产品的相关手续，承担相关的所有费用（含办理免税证的费用），采购人负责协助中标人办理免税手续。投标人如具有《对外贸易经营者备案登记表》、《海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，投标时请提供复印件（须加盖单位公章）。本项目其他货物不接受进口产品投标，如采用进口产品投标则投标无效。 |
| 产品资料说明文件 | 投标时可提供设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以产品彩页为准。 |
| 技术方案 | 投标时需提供技术方案。 |
| 核心产品 | 精密型电源测量单元 |

B分标

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 物品名称 | 参考品牌 型号、规格 | 技术参数、性能指标要求 带“★”号条款为重要技术参数或要求，投标人必须满足，否则投标无效。 | 单位 | 数量 |
| 1 | 三维运动视觉综合控制平台 | 定制 | 整体要求 提供配套算法程序控制软件；三维移动平台摄像机固定、激光固定架；系统都包括基于stm32的图像采集、3维位置算法、三维机械手运动算法等算法源码，支持二次开发； 使用该实验平台结合系统的相机、光源、镜头配合提供的开发软件，可迅速搭建一个完整的图像采集系统，对物品的位置进行识别，并利用机械手准确的抓去物品，放到特定的位置，从而快速地进行项目评估。此外，为了让机器视觉初级用户对机器视觉检测以及抓取系统有全面而深入的了解，通过例程，也可以模拟多个典型基于视觉检测和3维机械手运动的项目，其中包括步进电机控制，基于颜色的识别，物体大小的二维、三维测定，位置传感器的应用，物品分拣，照相机，485通讯，网络通讯定等10个典型实验类型。这些检测项目在各自行业中都是比较典型的，因此在这些检测项目中使用的方法可以推广到类似的行业中。通过对这些检测项目的学习，可以让初级用户能够快速地掌握机器视觉三维机械手运动控制技术。 核心技术参数指标要求： 平台尺寸（H*W*H）：1000×1000×340mm 平台材料：金属； ★三维移动精度0.1mm，重复精度0.1mm； 摄像机：彩色CCD传感器，500万像素，camera_link接口； 镜头焦距：8mm 运动控制：57电机，包含1个带编码器的，2个非编码器的；位置传感器：6个，光电式和接近式，两类传感器可以互换 软件配套： （1）配套例程代码语言：c语言。 （2）提供典型源码：基于嵌入式系统的照相机、色彩识别、步进电机控制，486通讯、网络通讯，、一维测量、二维测量、零件分拣、三维测量、接近开关检测等十个典型实验类型，这些检测项目在各自行业中都是比较典型的，因此在这些检测项目中使用的方法可以推广到类似的行业中。通过对这些检测项目的学习，可以让初级用户能够快速地掌握三维机械手机器视觉技术。 实验样品若干个、使用说明书、实验指导书、实验操作软件。 实验项目要求： 基于嵌入式系统的照相机、色彩识别、步进电机控制、485通讯、网络通讯、一维测量、二维测量、零件分拣、三维测量、接近开关检测等十个典型实验 | 台 | 15 |
| 商务要求表 |
| 质保期及免费维护期限 | ★1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期3年，交货验收合格之日起计。 ★2、在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，中标人无偿上门维修。如涉及失效零件更换，该零件应由中标人人提供免费上门服务。 |
| 交货时间及地点 | ★交货时间：自签订合同之日起45日历日内交货验收完毕。 ★交货地点：广西大学 ★本次所投标的产品必须均为厂家原包装，符合国家质量认证中心认证标准要求，提供产品开发手册和技术资料。决不允许提供替代品牌或假冒伪劣产品，以确保设备的良好运转。 |
| 售后服务要求 | ★1、免费送货上门、免费安装调试至最佳状态、免费培训操作人员（含设备的使用操作和简单维护）。 ★2、维修响应：所提供的所有产品，每月定期回访，巡回检查及保养以延长设备寿命。保修期内，产品若发生故障，在接到报修信息后， 2个小时内到达现场并到位检修。特殊情况在12个小时内无法修复的提供备用设备给客户免费使用。保修期内因设备性能故障检修多次仍不能正常使用的，无偿更换新设备。在超出保修期后，如产品发生故障，可派技术员免费上门服务,如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。。 ★3、中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的维护及技术指导、配件供应等。 |
| 付款方式 | ★国产设备分三期付款。第一期：签订合同并订货后，凭支付凭证和发票，支付到合同总货款的30%；第二期：设备到货后，凭发票，支付到合同货款的60%；第三期：设备验收合格后扣留相应质量保证金（其中成套设备3%，复合性项目5%，软件10%），其余款全额支付。在免费保修期过后的20个工作日内一次性付清（无息）。 |
| 产品要求 | 本项目货物不接受进口产品投标，如采用进口产品投标则投标无效。 |
| 产品资料说明文件 | 投标时可提供设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以产品彩页为准。 |
| 技术方案 | 投标时需提供技术方案。 |

第四章  评标办法及评分标准

评分办法

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能及配置、财务状况，信誉、业绩，售后服务、政策功能等七方面内容按百分制打分。其中价格分50分；技术分28分；信誉分4分，业绩分4分，售后服务11分，政策功能分（节能、环保、区内产品）3分

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

(一)对进入综合评分的，采用百分制综合评分法。

(二)计分办法(按四舍五入取至百分位)

1、价格分……………………………………………………………………………………50分

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（监狱企业视同小微企业。以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

(1)以进入综合评分的最低的评标报价为50分。

投标人最低评标报价金额（元）

(2)某投标人价格分 =                                  ×50分

某投标人评标报价金额（元）

2、技术分（满分26分）

- 产品性能分(根据各投标人的产品性能情况对应以下要求评分，满分16分)

1）投标产品基本满足招标文件对产品的基本需要及技术配置要求，有负偏离。（5分）

2）投标产品完全满足招标文件对产品的技术功能需要及技术配置要求。（12分）

3）投标产品完全满足招标文件对产品的技术功能需要及技术配置要求且至少有两项评标委员会认可的重要指标明显优于招标文件对产品的技术功能需要及技术配置要求。（16分）

- 技术方案分（根据各投标人的技术方案情况对应以下要求评分，满分6分。不提供技术方案不得分。）

投标供应商根据项目的具体情况，在满足要求的前提下，提供技术方案。

1）：没有明显技术错误，技术方案较简单，系统功能配置基本达到要求。（3分）

2）：技术方案论述详细准确，技术新，选用的主要设备合理，系统功能配置齐全，能提供详细的设计方案及整体架构图，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性优秀。（6分）

（3）产品资料分（根据各投标人的产品资料情况对应以下要求评分，满分4分，不提供产品资料不得分）

1）提供的产品资料较少，或提供的产品资料未能体现招标文件要求的参数；（2分）

2）提供的产品资料较齐全，招标文件要求的参数在提供的产品资料中基本均有体现；（4分）。

3、信誉业绩分（满分12分）

(1)	投标人提供自2015年以来完成的同类项目≧50万元项目有效的业绩证明材料（以有效合同关键页或中标通知书复印件为准，并加盖单位公章，否则提交无效），每提供1项得1分，满分8分。

(2)	投标人提供ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，ISO27001管理体系认证，没有1项得1分，满分4分（提供证书复印件加盖公章为准）。

4、售后服务分（根据各投标人的售后服务情况对应以下要求评分，满分9分）

从售后服务人员配备、本地化服务、定期回访安排、接故障通知到达现场的时间、替代品、培训等方面内容综合考虑。

1）：仅满足招标文件要求；（3分）

2）：完全满足或优于招标文件要求，且投标人在南宁市有常驻服务机构（以营业执照登记地址在南宁市内或在南宁市常驻服务机构租住合同或房产证明复印件为准）（6分）；

3）质保期比招标要求每延长1年加1分（以整个分标的货物为准，并需提供核心产品的厂家售后服务承诺书），最多3分。

5、政策功能分(节能、环保、区内产品等)…………………………………………………3分

(1)主要投标产品列入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布的最新一期《节能产品政府采购清单》每项得0.25分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分1分。

(2)主要投标产品列入财政部、国家环保总局制定和公布最新一期《环境标志产品政府采购清单》的每项得0.25分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分1分。

(3) 投标产品中广西产品的投标金额占总投标金额的比例达80%以上的得1分，满分1分。（以投标人按投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据）

(三)总得分=1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。该等情况下，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

四、特别说明

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。