## Slide 1
危险废物分类及包装说明
联系电话：0771-3233626
联系人：刘老师
更新时间：2021年3月
广西大学实验室废弃物QQ群：421395802
（备注单位、姓名、学生或老师）

## Slide 2
危险废物分类与包装要求速查

## Slide 3
因为第一类危险废物（废液、过期失效化学药品、试剂空瓶）和第二类危险废物（固体废弃物）处置方式不同，
所以分批处置、分车运输。
请按照日程安排在指定时间段交付指定的废弃物。
注意事项

## Slide 4
所有危险废物的外包装，如塑料筐、废液桶、编织袋必须粘贴危险废物标签，并写明主要成分、联系电话、产废实验室。
标签可按模板自行打印。
注意事项

## Slide 5
0 1
第一类危险废物
危险废物指科研和教学中，在实验室产生的具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的废弃物。

## Slide 6
固体与液体分开装箱。
然后按普通化学品、强酸、强碱、强氧化剂、重金属、剧毒化学品等分类。
分类要求
过期和失效的化学药品
第1种
编织袋
液体药品使用塑料筐装。固体优先推荐编织袋包装，节约运输空间。
塑料瓶装的固体化学药品包装方式相对比较灵活，编织袋、纸箱、塑料筐均可，但不宜过重导致无法搬运。
特殊物品
强酸、强碱、强氧化剂、重金属、剧毒化学品等交付给处置人员时，必须说明。
汞暂时无法处置。
强酸单独装筐，
白纸写上“强酸” 放框内
包装要求
固体
液体
塑料筐

## Slide 7
错误做法：玻璃瓶装的化学药品用纸箱装。
过期和失效的化学药品
第1种
常见问题
易碎
错误做法：强酸强碱等易反应化学品混装。
易出事故
错误做法：玻璃瓶装的药品超过筐高。
应在保障安全的
情况下斜放在
四周无镂空的框中
无法堆叠

## Slide 8
主要按以下三个类别分装
废液
第2种
使用废液桶灌装
桶盖正确密封
粘贴主要成分标识（学校有标准危险废物贴纸发放）
有机溶剂
无机酸性废液
生化培养基废液
分类要求
包装要求
废液桶贴纸

## Slide 9
废液
第2种
注意事项
废液桶灌装75%左右即可，忌装满，谨防在长途运输途中发生泼洒事故。
太满
正确
废液桶没有盖子、破损、漏液不能收运。
漏液不能运输
含重金属废液忌用
大桶（≧50L）灌装。
重金属废液过重难装车

## Slide 10
空瓶
第3种
包装要求
可用编织袋或者纸箱包装，每袋或者每箱不要超过50KG。
袋口用扎带严实扎紧。
不要有尖锐物品、碎玻璃刺穿袋子。
编织袋
纸箱

## Slide 11
第二类危险废物
即固体废弃物，指受化学试剂等污染的实验耗材，如手套、枪头、注射器等，也可以称为实验垃圾。
0 2

## Slide 12
一般实验室
固体废弃物
利器废弃物
危险
固体废弃物
实验用手套
枪头、滤头
不带针头的注射器
离心管、软管
培养皿
凝胶、试纸
……
针头（套上针帽）
带针头的注射器
刀片、玻片
其他尖锐器械
实验室玻璃仪器产生的碎玻璃
……
被血、细菌等污染的手套、注射器、抹布、枪头等
主要分类

## Slide 13
一般实验室固体废弃物
如学院有指定垃圾桶，请按要求投入指定处。
包装不可破损或滴漏液体。
袋口扎紧。
不要混入利器废弃物、危险废弃物、化学药品。
包装要求
编织袋
塑料袋
纸箱

## Slide 14
一般实验室固体废弃物
常见问题
错误做法：实验垃圾中混入生活垃圾（料酒瓶）
根据国家相关法规，禁止建筑垃圾、生活垃圾混入实验室固体废弃物进行处置。
出于各项安全考虑，如不按要求分类及包装，本次清运将拒收整个单位的实验室固体废弃物，并由该单位承担责任。
错误做法：实验垃圾中混入生活垃圾（盒饭）
化学药品不要混入固体废弃物，应作为第一类危险废物处置。
实验室固体废弃物的装卸均为人工操作。请同学们不要在一般废弃物中混入针头、碎玻璃等利器废弃物，避免工作人员因此受伤。

## Slide 15
利器废弃物
用塑料袋或报纸包裹置入硬纸箱。
如学院有指定利器垃圾桶（利器盒），请按要求投入指定处。
纸箱外侧粘贴 “利器”标签。
利器不能刺穿包装，以免伤害到检查、搬运、处置人员。
针头请盖上针帽。如果没有针帽，请妥善包裹。
包装要求
纸箱
常见利器盒
利器均是人工装卸，请老师、同学们交付时提醒是利器，避免工作人员受伤。

## Slide 16
危险废弃物
采用不易破损或滴漏的包装。
外侧粘贴“危险”标签。
在包装、搬运过程中作好个人防护措施。
包装要求
不易破损或滴漏的包装
交付时，请告知工作人员包装物具体情况。

## Slide 17
答：会统一归还到学院。在转运过程中，塑料筐可能会被挤压或被不按规范包装的药品污染腐蚀，因此破损塑料筐则不再归还。处置公司处理完药品，塑料筐积累一定数量时，会装车运回学校。最终统一归还到学院，由学院进行分配。
常见问题
装药品的塑料筐会归还吗？
去哪里领取装药瓶的塑料筐？
答：各学院政策不同。部分学院会统一购置塑料筐，部分学院需实验室自筹经费购置塑料筐。可联系本学院联系人或实验室老师了解。
我们实验室的塑料筐是新的，我们不想要别人的塑料筐，可以吗？
答：不可以。因各学院塑料筐几乎都是蓝色，即使写了老师名字，处置公司也不认识，难以区分装车，所以无法将指定塑料筐还回，请老师和同学们谅解。有条件的学院可考虑购置其他颜色或特制塑料筐。

## Slide 18
答：不行。应首先联系本单位联系人老师、本实验室老师，求助解决塑料筐事宜。大量化学药品必须有规范包装，处置公司、运输有权拒绝运输包装不规范的危险废物，否则对运输车辆的安全将造成重大威胁。
常见问题
我们实验室有很多化学药品，但是没有塑料筐，可以用塑料袋装吗？
我们实验室只有2-3瓶过期失效化学药品，必须使用塑料袋装吗？
答：可以。少量化学药品可以通过现场寻找空位进行放置。先用塑料袋装，带至装运点，由工作人员妥善放置。
图：特种运输车安全事故 →